## Slide 1: Il Progetto E.E.E. Raggi Cosmici e il rivelatore
D. De Gruttola

## Slide 2: Il Progetto EEE
…in breve

## Slide 3
GP
S
μ
GP
GPS
μ
μ
Il Progetto EEE
Finalità Scientifica
Rivelare e studiare sciami prodotti da raggi cosmici di estrema energia attraverso la rivelazione a terra dei muoni dello sciame utilizzando un array esteso di telescopi dotati di GPS per la sincronizzazione temporale
Finalità di Educazione Scientifica
Studenti delle scuole Secondarie di tutta Italia partecipano attivamente alla:
costruzione del rivelatore;
installazione, messa in funzione e monitoraggio quotidiano dell’apparato;
analisi dati raccolti.
GP
S
μ
GP
GPS
μ
μ
GP
S
μ
GP
GPS
μ
μ
GP
S
μ
GP
GPS
μ
μ
GP
S
μ
GP
GPS
μ
μ
GP
S
μ
GP
GPS
μ
μ
GP
S
μ
GP
GPS
μ
μ
GP
S
μ
GP
GPS
μ
μ

## Slide 4: Punto primo: I Raggi Cosmici

## Slide 5
I Raggi Cosmici sono particelle che colpiscono costantemente la Terra da ogni direzione.
Le energie di queste particelle ricoprono un vasto intervallo fino ad arrivare a 1020 eV.
La loro provenienza è sia galattica che extragalattica.
Cosa sono i raggi cosmici
Crab Nebula:
pulsar residuo di Supernova

## Slide 6: Scoperta dei raggi cosmici
L’esistenza dei Raggi Cosmici fu scoperta da Victor Hess agli inizi del 1900. La radioattività era stata da poco scoperta.
Il problema: sembrava che nell’ambiente ci fosse molta più radiazione di quella che poteva essere prodotta dalla radioattività naturale.
Inoltre, allontanandosi dalla Terra (dove ci sono le rocce radioattive), la “radioattività” sembrava aumentare.

## Slide 7
Nel 1912, Hess caricò su un pallone aerostatico un elettroscopio per misurare le particelle cariche.
Nel volo, si dimostrò che la radiazione aumentava con l’altitudine.
Questo significava che la radiazione sconosciuta non aveva origine terrestre (come la radioattività naturale) ma proveniva dallo spazio esterno, da cui il nome di Raggi Cosmici.
  Il primo esperimento

## Slide 8: L’elettroscopio a foglie

## Slide 9
I primi sciami estesi
Bruno Rossi a Firenze (1930) inventò per la prima volta dei circuiti di coincidenza elettronici.
Le coincidenze non potevano essere dovute ad una singola particella. Questa fu la prima evidenza dell’esistenza di sciami di particelle secondarie.
Poi Anderson dimostrò la presenza di tracce positive e negative: scoperta dei positroni, primo esempio di particelle nuove osservate nella radiazione cosmica.

## Slide 10
Per la forza di Lorentz le particelle cariche si muovono su orbite circolari se sottoposte all’azione di un campo magnetico.
Assumiamo una regione in cui B è uniforme e costante; la particella entra con velocità ortogonale a B.
La forza ha modulo qvB, ed è diretta verso il centro.
Da cui il raggio è
r = mv/qB
Moto di una particella carica
in un campo magnetico
qvB (Lorentz) = F (Newton) = ma (moto circolare) = mv2/r

## Slide 11
Tra le tracce osservate ve ne erano alcune con un potere di penetrazione maggiore degli elettroni, e che non creavano sciami.
Nei primi anni ‘30 era chiaro che la radiazione cosmica a livello del mare contenesse certamente elettroni e positroni.
Ma cosa altro?
Anderson e il suo collega Neddermeyer al Caltech nel 1936 ritenevano che si trattasse di nuove particelle, con massa compresa tra quella dell’elettrone e quella del protone.
La scoperta di nuove particelle

## Slide 12
La natura di queste nuove particelle rimase poco chiara fino a quando Conversi, Pancini, Piccioni, scoprirono negli anni 40 che erano particelle simili all’elettrone ma di massa maggiore.
Si tratta dei muoni (positivi e negativi).
La scoperta di nuove particelle
Inoltre negli anni ‘50 una ulteriore serie di osservazioni condotte con camera a nebbia in vari luoghi mostrarono evidenza di altre particelle prodotte dalla radiazione cosmica, dando luogo ad una “giungla” di particelle.
Negli anni tra il 1930 e il 1940 le osservazioni con le camere a nebbia avevano chiarito che la radiazione cosmica a livello del mare fosse costituita da elettroni, positroni e muoni.
Era anche chiaro che queste particelle fossero il prodotto secondario dell’interazione della radiazione primaria con l’atmosfera.

## Slide 13
Il flusso di particelle cariche che incide su una superficie orizzontale al livello del mare è ~ 200 particelle/(m2 s).
Sommità dell’atmosfera
componente primaria
protoni (~ 92%)
nuclei elio (~ 6%)
nuclei più pesanti (~ 1%)
elettroni (~ 1%)
raggi gamma (~ 0.1%)
Interazioni tra primario
e molecole dell’atmosfera componente secondaria
elettroni, neutrini, pioni, kaoni e muoni
Cosa sono i raggi cosmici

## Slide 14: Metodi di rivelazione

## Slide 15
Metodi di rivelazione
A seconda dell’energia dei raggi cosmici che si vogliono osservare si decide la quota alla quale posizionare i rivelatori e quindi si adottano tecniche differenti

## Slide 16
Metodi di rivelazione: pallone
I palloni sono utilizzati per posizionare i rivelatori
(generalmente CALORIMETRI) alla sommità dell’atmosfera
Misura DIRETTA dell’energia
del raggio cosmico PRIMARIO
MA
i voli non possono durare molti giorni
i palloni devono essere posti nella stratosfera
(30-50 km)
si possono portare in quota solo rivelatori leggeri e di piccole dimensioni

## Slide 17
Metodi di rivelazione: satellite
Esperimento AMS1 :
volo sullo shuttle discovery (1998)
(Alpha Magnetic Spectrometer)
Esperimento AMS2 :
stazione spaziale (volo previsto 2009)

## Slide 18
Metodi di rivelazione: under sea
Esperimento Antares : al largo di Tolone
(Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss Environmental RESearch)
Telescopio sottomarino per neutrini. Ricerca di sorgenti astrofisiche di neutrini del μ.
Un reticolo di circa 1000 PMT raccoglierà la radiazione Cherenkov prodotta dai μ nell'acqua.

## Slide 19
Esperimenti presso il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso
Metodi di rivelazione:
underground
Laboratori di ricerca dedicati allo studio della fisica delle particelle. Sono i più grandi laboratori sotterranei del mondo, e si trovano a 1.400 m sotto il massiccio del Gran Sasso. Oltre ai laboratori sotterranei, la struttura dispone anche di laboratori esterni, che si trovano ad Assergi (AQ).

## Slide 20
Metodi di rivelazione:
underground
Esperimenti presso il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso : LVD
LVD (The Large Volume Detector): rivelatore sotterraneo di grandi dimensioni destinato alla ricerca di antineutrini generati da collassi stellari;
fino al 2002 era dotato anche di un sistema di tracciamento per μ.
Misure nei campi dell’astrofisica, della fisica nucleare e dei raggi cosmici.

## Slide 21
Metodi di rivelazione:
array estesi
Quanti?
Di che Energia?
Perché questa figura?

## Slide 22
Metodi di rivelazione:
array estesi
Se voglio rivelare 100 sciami con un’energia di ~1019 eV
So che di questi eventi se ne verifica 1 ogni anno su un km2 di superficie. Come faccio a vederne 100 ?
Se costruisco un rivelatore grande 1 km2 devo aspettare 100 anni…
Allora faccio un rivelatore grande 100 km2 ed aspetto solo 1 anno.
E’ questo il motivo che spinge ad utilizzare tanti siti tra loro anche molto distanti !
Perché utilizzare un array esteso di rivelatori

## Slide 23
Metodi di rivelazione:
array estesi
asse
fronte dello sciame
α
curvatura
core
atmosfera
Griglia di rivelatori
Perché utilizzare un array esteso di rivelatori

## Slide 24
Metodi di rivelazione:
array estesi
Esperimento Auger
Argentina
Array di rivelatori per lo studio di sciami cosmici estesi (EAS) di raggi cosmici.
Costituito da 1600 stazioni sperimentali distanti tra loro 1500 m fino a coprire complessivamente un’area di 3000 km2 .

## Slide 25: Progetto EEE

## Slide 26: Gli sciami estesi

## Slide 27
Come si forma
uno sciame cosmico
Cosa sono e da cosa sono costituite le particelle che si generano in uno sciame cosmico?

## Slide 28
km
km
Simulazione al calcolatore di uno sciame cosmico generato in atmosfera (a 15 Km di quota) da un protone cosmico avente un’energia di 1017elettronvolt.
Al suolo arrivano 1 milione di muoni (puntini rossi) che si distribuiscono su un’area di almeno 2 km di raggio.

## Slide 29
I muoni al livello del mare
I muoni sono la componente carica dello sciame più abbondante al livello del mare mentre altre componenti sono assorbite in atmosfera.
Poichè i muoni interagiscono debolmente con la materia, possono essere rivelati anche all’interno dei locali delle scuole.
La rivelazione dei muoni dello sciame fornisce informazioni sulla direzione dei raggi cosmici primari
I protoni cosmici primari di altissima energia generano “sciami” estesi, composti da numerosissimi muoni
(tanto più numerosi quanto maggiore è l’energia del protone iniziale).
Fronte
sciame
Core
Sciame
EM
Distribuzione laterale dei μ
Notes: dendities normalized

## Slide 30: A questo punto sorgono alcune domande…
…come li riveliamo effettivamente…
…da dove arrivano
…chi produce Raggi Cosmici alle energie più elevate

## Slide 31: Punto Secondo: Rivelatori di Particelle

## Slide 32: La rivelazione di particelle
Conoscere le interazioni delle particelle nella materia..
Conoscere i materiali..
Sfruttare tali consocenze per traformare il passaggio di una particella in un materiale in un “segnale” misurabile e anche ricavarne informazioni: posizione, energia, carica…
Vari tipi di rivelatori ognuno con le sue prerogative

## Slide 33
Come possiamo
rivelare i muoni?
Tra i primi e più diffusi rivelatori utilizzati per la rivelazione di particelle cariche.
Sfruttano la ionizzazione prodotta dal passaggio di una particella carica in un gas:
Rivelatori a gas
Una possibilità è l’uso di
Vediamo cosa accade nel dettaglio...
grazie all’interazione elettromagnetica un elettrone può essere rimosso da un atomo o da una molecola del gas creando una coppie elettrone-ione positivo (ionizzazione primaria).

## Slide 34
Le coppie di ioni prodotte per ionizzazione primaria in un volume di gas sensibile, in assenza di un campo elettrico,
si ricombinano sotto l’azione dell’attrazione di Coulomb.
GAS
-
+
+
+
-
-
Sotto l’azione di un campo elettrico le coppie ione positivo – elettrone si possono separare e si può così ottenere un segnale elettrico...
Particella carica che attraversa
un volume di gas

## Slide 35
Anodo
Catodo
Generatore di tensione
d
Se il volume di gas è all’interno
di un campo elettrico
+
-
Per effetto del campo elettrico presente tra i due piani si genera una forza che agisce sulle cariche il cui modulo è
F = qE
che determina la migrazione delle cariche verso gli elettrodi (ioni positivi verso l’elettrodo negativo ed elettroni verso l’elettrodo positivo)
+
-
+
-

## Slide 36
Il movimento delle cariche nel gas induce un
segnale sugli elettrodi stessi.
Tale segnale elettrico rivela il passaggio della particella.
L’adeguato spessore del gas nel rivelatore e un’elevata differenza di potenziale tra gli elettrodi permettono di avere un segnale sufficientemente grande: in questo modo si garantisce la rivelazione di ogni particella carica che attraversa il rivelatore.
Segnali elettrici
indotti
Generatore di tensione
d
Anodo
Catodo
-
+
+
+
-
-
-
+
+
+
-

## Slide 37: I rivelatori del Progetto EEE
Sono rivealtori a gas che sfruttano il principio appena visto
Si chiamano Multigap Resistive Plate Chamber
Hanno dimensione di ~2x1 m2
Sono utilizzati per ricostruire il punto di passaggio di una particella
Sono 3…così abbiamo una traiettoria..permettono per così dire di fare puntamento…da qui il nome telescopio
…sono costruiti da studenti e professori delle scuole

## Slide 38
Il rivelatore gassoso ci permette di rivelare il passaggio del muone
Per ricostruirne la traiettoria ci serviamo di un telescopio costituito da tre piani di rivelatori.
Le coordinate (x,y) del punto di impatto del muone su ogni rivelatore si ottengono...
Il tempo impiegato da un μ per attraversare il nostro rivelatore è circa 7 ns (beh…insomma dipende…da cosa?)
…e quindi

## Slide 39
x
y
Segmentando l’elettrodo

## Slide 40: I Rivelatori del Progetto EEE

## Slide 41
Il rivelatore del telescopio EEE
Il Progetto EEE ha scelto per i suoi studi il rivelatore MRPC (Multi-gap Resistive Plate Chamber), un tipo di rivelatore sviluppato dal gruppo del Professor A. Zichichi per il Progetto LAA presso CERN di Ginevra.
+ HV
- HV
LEGENDA
Honeycomb 15 mm
Adesivo
Vetronite con strips
1.5 mm
Foglio di mylar 30 μm
Vetro con vernice resistiva
1.9 mm
Filo di nylon 300 μm
Vetro 1.1 mm
Miscela utilizzata
~ 98% FREON ~ 2% SF6
È costituita principalmente da:
2 elettrodi a cui si fornisce
alta tensione per creare una
differenza di potenziale.
5 vetri intermedi per suddividere
lo spessore del gas in 6 gap
2 elettrodi di lettura segmentati in 24 strisce (strips) conduttrici

## Slide 42
Coordinata x
Coordinata y
SEGNALE ELETTRICO
Le MRPC permettono l’identificazione delle coordinate del punto di impatto del muone
Coordinata y è determinata dalla posizione della strip colpita dalla particella incidente.
Coordinata x è determinata dalla differenza dei tempi di arrivo del segnale alle due estremità del rivelatore.
L’incertezza:
x legata alla larghezza della strip
y legata all’errore nella misura
delle differenze dei tempi
Il rivelatore del telescopio EEE

## Slide 43: Una volta che i rivelatori sono costruiti possiamo installare il telescopio

## Slide 44: Cioè???
82 cm
160 cm
100 cm
100 cm
μ

## Slide 45
Non solo il rivelatore ma anche…

## Slide 46
L’elettronica del Telescopio del
Progetto EEE

## Slide 47
L’elettronica del Telescopio
VME Bridge CAEN Mod. V1718
USB connection to PC
Scheda di Trigger
GPS Unit
144 channels TDC
VME crate CAEN Mod.8010
Vediamo alcuni dettagli
MRPC Telescope
Dalle schede
Di front end

## Slide 48: Un elemento fondamentale dell’elettronica del telescopio è La scheda di Trigger che decide se un evento è dovuto al passaggio di un muone

## Slide 49
EventTime 1: Year, Day, s, ns
EventTime 2: Year, Day, s, ns
Un Ingrediente in più: il GPS
I telescopi del progetto sono sincronizzati tramite un sistema GPS

## Slide 50: Ma perché ci serve il GPS?

## Slide 51
Ricordiamo…
Flusso dei RC di alta energia
Il numero di raggi cosmici primari
che colpisce la terra diminuisce all’aumentare dell’energia della particella.
1 particella m2/secondo
1 particella m2/anno
1 particella km2/anno
KNEE
ANKLE
IL FLUSSO dei RAGGI COSMICI

## Slide 52
Recall
Metodi di rivelazione: array estesi
Se voglio rivelare 100 sciami con un’energia di ~1019 eV
So che di questi eventi se ne verifica 1 ogni anno su un km2 di superficie. Come faccio a vederne 100 ?
Se costruisco un rivelatore grande 1 km2 devo aspettare 100 anni…
Allora faccio un rivelatore grande 100 km2 ed aspetto solo 1 anno.
E’ questo il motivo che spinge ad utilizzare tanti siti tra loro anche molto distanti !
Perché utilizzare un array esteso di rivelatori

## Slide 53
Perché utilizzare un array
esteso di rivelatori

## Slide 54
La ricerca di “sciami estesi”
Costruzione della distribuzione Δt , in cui
Δt= T1-T2
EventTime1:year,month, day, s, ns
EventTime2:year,month, day, s, ns
GPS1
GPS2
I telescopi saranno sincronizzati tramite il GPS che fornisce il tempo universale di ciascun muone.

## Slide 55: Osservazione di EAS

## Slide 56: Le altre domande
La rivelazione e lo studio dei raggi cosmici di più alta energia può fornire indicazioni riguardo la loro origine, cioè quasi siano i meccanismi e le sorgenti in grado di accelerare i raggi cosmici ad energie così elevate
…raggi cosmici di così alta energia non risentono della deflessione della traiettoria dovuta ai campi magnetici galattici e intergalattici…la loro direzione punta alla sorgente
qvB (Lorentz) = F (Newton) = ma (moto circolare) = mv2/r

## Slide 57: Monitorare il Telescopio del Progetto EEE

## Slide 58: Switch to English now!

## Slide 59: How do we study cosmic rays…
  First: we detect them using a cosmic ray telescope!

## Slide 60: And how does the detector work?
  MRPC…a frontier gaseous detector!
Add Electric field!
Add gaps!

## Slide 61: So we got 2 basic ingredients…
Gas
    we use a mixture of Freon And SF6 …you may ask why
High Voltage
    we keep the 𝚫V ~ 19 kV…and again you may ask why
To make it work

## Slide 62: To answer your possible questions

## Slide 63: And these are monitored by the elog..

## Slide 64: Let’s quickly recall some details

## Slide 65: Detector Details
y coord. -> channel with signal
x coord. -> Signal arrival time difference

## Slide 66: Available infos
at least…
3 points….
1 line…..
1 time…
Acquisition
Data analysis
Storage
NB: this is the minimal set of infos

## Slide 67: How do we run EEE Telescopes
Data folder
Average number of muons in the run
“online”
number of muons
Current
data file
Run auto
restart
Max Nb.of
events per run
Weather
station
data

## Slide 68: So can we measure
The point of passage of the cosmic ray (i.e. muon)
The cosmic ray direction
The time of flight of the cosmic ray
We can discover if our cosmic ray is in coincidence with particles detected by other telescopes
Now we know how the telescope works and what we can get from it, so

## Slide 69: What the DQM is
Now we know how the telescope works and what we can get from it…
we can check if the data we are acquiring are of “good” quality…
Take action if they are not!
…to do this, we should analyse the data locally or…use a centralised procedure, indeed

## Slide 70: The EEE Project DQM

## Slide 71: The EEE Project DQM
Now at this point of the talk all the people wants to try to look to the monitor…
http://eee.centrofermi.it/monitor
before entering the DQM let me introduce you another instrument…

## Slide 72: Connectivity Report
if you connect to EEE monitor you can find

## Slide 73: How does it work?

## Slide 74: Let’s go back to The EEE Project DQM

## Slide 75: The EEE Project DQM-Report giornaliero
Once a day relevant summary plot are automatically produced
And you have some history too
What if you choose one of them?

## Slide 76: The EEE Project DQM-Report giornaliero
1 day
Set of trending plots…click and see
Set of trending files

## Slide 77: Daily Report
Let’s try to understand some plots from the daily report
and use them as exercises
Each plot provides useful informations…we need to look at them carefully to understand the message, and decide if an action needs to be taken

## Slide 78: For example
first…during this period the telescope works
we learn also that there exist three rates…what’s that?

## Slide 79
First exercise…
What does this plot mean?

## Slide 80: Again…let’s try to answer
During this day the telescope acquired about 47 events/s
And we make 50000 events long run
Duration of 1 run = 50000/47~1000 s
Seconds in a day 86400
Nb. of run in a day = 86400/1000~90

## Slide 81
How many runs
Mean run duration

## Slide 82
so…
what does this plot mean?

## Slide 83
and this one?

## Slide 84: And you can compare different days
and maybe find if something is going on

## Slide 85: The EEE Project DQM
Choosing one telescope you can access the list of daily data folders
…and finally you can access the single run data quality plots

## Slide 86: Run Report
The analysis code produces automatically
Automatically produced a set of histograms
                Automatically checked for goodness

## Slide 87: Examples…
when you choose a run and click…you get these 2 plots
and below you have the run summary…

## Slide 88: Examples…Hit Multiplicity

## Slide 89: Examples…Cluster multiplicity

## Slide 90: Examples…Chi square

## Slide 91: Examples…
Distance between MRPC
TOF < 3 ns

## Slide 92: And now
You can download the file with the homework at:
Good luck and have fun!!!!

## Slide 93: Grazie!!!

## Slide 94: EXTRA

## Slide 95: La Fisica
I fisici studiano in generale il comportamento e le interazioni della materia attraverso lo spazio e il tempo
L'indagine fisica viene condotta seguendo il metodo scientifico, pietra miliare di tutte le scienze naturali, che garantisce la più alta tendenza all'oggettività dei risultati ottenuti
La fisica (dal neutro plurale latino physica, a sua volta derivante dal greco τα φυσικα– ovvero "le cose naturali", da φυσισ, "natura") è la scienza della Natura nel senso più ampio.
Dove siamo arrivati in questo processo conoscitivo?

## Slide 96: Dall’atomo ai quark
Intorno al 1800 si era arrivati a considerare la materia ordinaria costituita di atomi: l’acqua è composta di atomi di idrogeno e di ossigeno. La scelta del nome era legata alla convinzione di aver trovato l’atomo democriteo, cioè il più piccolo pezzo di materia indivisibile.
Così non è.
Lo studio delle caratteristiche degli atomi che seguì portò a comprendere che sono in realtà costituiti di particelle e quindi non indivisibili: l’atomo presenta un nucleo centrale costituito da protoni e neutroni e una nuvola di elettroni che ruotano intorno al nucleo stesso: di nuovo si pensava che si fossero trovati i costituenti ultimi della materia ma
così non è
In realtà solo gli elettroni ad oggi possono essere considerati indivisibili, al contrario protoni e neutroni sono costituiti da quark, in particolare da 3 quark.
Molti esperimenti sono stati effettuati per scoprire tutto ciò ma non siamo ancora arrivati alla fine della storia o della conoscenza

## Slide 97
Focus: Il modello standard
Modello in cui sono state suddivise le particelle fondamentali raggruppate secondo caratteristiche comuni
Le particelle si diversificano tra loro attraverso i numeri quantici
numero leptonico
numero barionico
numero di stranezza …

## Slide 98
Focus: Il modello standard
Come interagiscono queste particelle?
Cosa le tiene legate tra loro?
I BOSONI di INTERAZIONE

## Slide 99: Provenienza

## Slide 100
Raggi cosmici: provengono dall’ esterno
del nostro sistema solare
Provenienza dei raggi cosmici
L’astrofisica stellare ci dice che Li, Be, B servono per catalizzare le reazioni di fusione nucleare nel nucleo delle stelle
Se questi elementi sono ancora presenti  la stella vive
Se questi elementi hanno dato origine ad elementi più pesanti (fusione) 
il processo precipita e la stella collassa (SN)
nelle esplosioni delle SN non vengono emessi Li, Be, B
nel nostro sistema solare sono molto scarsi
conferma che il sistema solare è stato generato dall’esplosione di una SN
nei raggi cosmici, sono invece molto abbondanti, quasi come C, N, O
R = #(Li, Be, B)/ #(C, N, O) = 0.25
I nuclei C, N, O producono Li, Be, B per frammentazione nell’ urto con il gas interstellare durante la propagazione all’interno della galassia.

## Slide 101
Confinamento dei raggi cosmici
Raggi cosmici: confinati per milioni di anni
all’interno della nostra galassia
Lo spessore necessario affinché gli elementi pesanti producano la quantità osservata nei raggi cosmici di elementi leggeri è
X ~ 5 gcm-2
Il tempo di permanenza dei raggi cosmici all’interno della nostra galassia è dato da X = ρIGcτ = 5 gcm−2
= 3 x 10 6 y
con
ρIG= 1 protone/cm3 = 1.6 10-24 g/cm3 densità del mezzo interstellare nella Galassia
c = 3 x 10 10 cm s-1 velocità della luce
Lo spessore attraversato dai raggi cosmici è
X IG = 3 x 1024 cm
X IG = 106 pc
con
1 parsec = 3x1018 cm

## Slide 102
Confinamento dei raggi cosmici
Lo spessore del disco galattico d = 0,2 kpc « X IG il che implica che i raggi cosmici restano confinati all’interno della nostra galassia prima di uscirne, percorrendo 1 Mpc, percorso molto maggiore del diametro della nostra galassia.
Perché non sono fuggiti?
    Quale meccanismo li intrappola ?
Raggi cosmici: confinati per milioni di anni
all’interno della nostra galassia

## Slide 103
La Galassia ha un campo magnetico pari a circa
3x10-6 Gauss =3x10-10 T (campo magnetico terrestre ~ 1 Gauss).
La direzione e il verso del campo magnetico Galattico variano in continuazione (su scale di distanze dell’ordine di 10 pc).
Campo magnetico galattico

## Slide 104
Raggio di curvatura dei raggi cosmici
E’ il campo magnetico galattico che confina ed “intrappola” i RC per un tempo molto lungo, sino a quando le particelle raggiungono il bordo della Galassia e riescono a fuggire.
Il raggio di curvatura di un nucleo relativistico (v = c) di carica q = Ze in campo magnetico B:
mv2 / r = ZevB
r = mc2 / ZecB = E / ZecB

## Slide 105
Il valore del raggio di curvatura di questo protone
è molto più piccolo dello spessore della Galassia
Raggio di curvatura dei raggi cosmici
Consideriamo un protone di E~106 GeV = 1.6x10-4 J
il raggio di curvatura è
ZecB
E
r =
1.6 x 10 -19 (C) * 3 x 10 8 (m/s) * 3 x 10 -10 (T)
1.6 x 10 -4
=
≅ 10 16 m = 3 pc
≅

## Slide 106
E RC < 106 GeV: intrappolati in piccole regioni della Galassia.
E RC < 109 GeV: RC ben confinati nella galassia
E RC ≳ 1010 GeV: sorgenti extragalattiche
E RC ~ 1011 GeV la deviazione nella Galassia < 1°
Effetto del campo magnetico galattico sui raggi cosmici

## Slide 107
Si pensa che i Raggi Cosmici nella nostra galassia siano prodotti e accelerati in seguito a esplosioni di Supernovae, o accelerati nell’espulsione di materia dai Microquasar o nei Centri Galattici.
I Raggi Cosmici extragalattici possono essere accelerati da AGN o da Gamma Ray Burst.
Nonostante il secolo già trascorso in studi e ricerche per venirne a capo, nessuno può oggi dire di conoscere con certezza l’origine dei raggi cosmici.
La loro provenienza è sia galattica che extragalattica.
Crab Nebula:
pulsar residuo di Supernova
I raggi cosmici: l’origine
AGN Centaurus