## Slide 1
D. De Gruttola
Centro Fermi Roma
Salerno INFN
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017
Data Quality Monitor

## Slide 2
Sommario
la base per una corretta raccolta di dati
il Data Quality Monitor (DQM) di EEE
grandezze fondamentali da monitorare
dati e strumenti per analizzarli
2
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 3
Data Taking e Data Quality Monitor (DQM)
eventi ad alta energia rari
necessità di un tempo di acquisizione reale (duty
cycle) il più alto possibile
acquisizione costante per poter effettuare altri tipi di misure (solo alcuni esempi qui)
data taking e DQM fondamentali
ogni scuola ha a disposizione
gli strumenti necessari per
accedere al DQM, controllare
che i telescopi stiano
funzionando correttamente
ed effettuare analisi dati per
studi di performance e di fisica
3
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 4
- gli elettrodi che raccolgono il segnale sono strisce (strip) di rame larghe 2.5 cm, disposte su un pannello di vetronite e spaziate 0.7 cm tra di loro
Strips
4
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 5
24 strip di rame per la raccolta del segnale
trigger: coincidenza dei due lati di una camera e delle tre camere
x
y
- coordinata X determinata dalla strip colpita
- coordinata Y ottenuta dalla misura della
differenza temporale di arrivo del segnale sui
due lati della camera
x
y
Data Taking e Data Quality Monitor (DQM)
5
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 6
Data Taking
6
rate di trigger
temperatura
e pressione
eventi acquisiti
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 7
Setting e controllo delle tensioni
6
tensione applicata
alle camere del
telescopio
setting delle
tensioni
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 8
molteplicità dei 24
canali di ogni scheda FEA
possibilità di verificare
il corretto funzionamento
di ogni singolo canale ed
individuare possibili canali
morti o rumorosi
Molteplicità strip
7
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 9
molteplicità degli eventi
triggerati
numero di strip che
danno un segnale in un
singolo evento
la distribuzione deve
essere piccata ad 1
Molteplicità eventi
8
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017
TeamViewer
IDs
121216390 LAQU-01
124702564 LAQU-02
489854821 SALE-01
284345564 SALE-02
307355629 TERA-01
…..

## Slide 10
DQM e grandezze da monitorare
9
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 11
!!! tutti i membri della collaborazione possono monitorare e analizzare i dati di ogni sito di EEE !!!
Data Quality Monitor
http://eee.centrofermi.it/monitor
10
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 12
per ogni scuola sono fornite le informazioni sull’ultimo run trasferito e ricostruito al CNAF
lo stato della scuola è VERDE se risulta un trasferimento nelle ultime 3 ore con parametri del
run ragionevoli (rate, frazione di tracce ricostruite, …)
per ogni telescopio sono disponibili dei link per controllare la qualità dei dati attraverso grafici DQM
run per run
Home page del DQM
visione completa di tutti i siti del progetto in tempo reale
v
v
v
http://eee.centrofermi.it/monitor
11
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017
numero totale di
tracce acquisite

## Slide 13
link allo storico del trasferimento
elenco dei report giornalieri del DQM
link alle grandezze da monitorare
Home page del DQM
rate di trigger
rate di tracce
ricostruite
http://eee.centrofermi.it/monitor
12
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 14
Accettanza telescopi
un algoritmo di tracciamento permette di ricostruire le tracce che attraversano il telescopio, partendo dagli hit sulle singole camere
il DQM è uno strumento fondamentale per monitorare la qualità della presa dati
molte grandezze possono essere monitorate in tempo reale:
lunghezza della traccia
tempo di volo
distribuzioni angolari
qualità della traccia (c2)
molteplicità
rate di trigger, rate di eventi con hits, rate di eventi con tracce buone
13
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 15
DQM: rate, pressione e temperatura
monitor quotidiano dei rate e di pressione e temperatura
click
immediato individuare:
periodi di rumore
inattività del telescopio
alto trigger rate
bassa efficienza di ricostruzione
fluttuazioni importanti di temperatura
fluttuazioni di pressione
per individuare periodi adatti ad estrarre correzioni barometriche
immediato individuare:
14
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 16
DQM: rate, pressione e temperatura
history del monitor dei rate e di pressione e temperatura
click
15
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 17
DQM: istogrammi ed allarmi
istogrammi ed allarmi automaticamente prodotti dal DQM
click
16
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 18
DQM: molteplicità
eventi “rumorosi”
single hit
cluster
molteplicità degli HIT
molteplicità dei CUSTER
monitoraggio costante della molteplicità degli eventi
necessità di intervenire sul telescopio se la
distribuzione di molteplicità è piccata ad alti valori
molteplicità nella norma
17
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 19
distribuzione del χ2 delle tracce
χ2 misura lo “scostamento” della traccia dagli hits
hit allineati casualmente
e tracce di particelle diffuse:
tracce con χ2 alto
tracce con χ2 tra 1 e 10: candidati di particella
DQM: tracce e χ2
misura globale
18
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 20
trending (misura in funzione del tempo)
frequenza di tracce “buone”,
cioè con χ2 < 10
frazione di eventi in cui era presente almeno una
traccia “buona”
DQM: tracce e χ2
19
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 21
distribuzione delle differenze di tempo
tra due eventi di trigger consecutivi

slope inversamente proporzionale al trigger rate
DQM: intervallo temporale tra gli eventi
y = e-RDT
R = rate  1/R = mean
20
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 22
distribuzioni angolari: angolo azimutale e polare
DQM: distribuzioni angolari
tracce più orizzontali
(accettanza maggiore negli spigoli)
tracce più verticali
(la cui accettanza diminuisce all’aumentare della distanza tra le camere)
21
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 23
DQM: distribuzioni angolari
22
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 24
distribuzioni dei tempi di volo (TOF) e delle lunghezze di traccia
distanza tra le camere 1 e 3
DQM: tempo di volo e lunghezza delle tracce
tracce più inclinate
TOF ~ 3.3 ns  d= 1m
(d = distanza tra le camere)
23
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 25
Esempio di analisi
dipendenza del rate da temperatura e pressione
effetto dei Flares solari sul flusso di raggi cosmici (lezione di I. Gnesi, 16 Aprile)
24
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 26
Correzioni barometriche
25
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 27
la pressione atmosferica è una misura diretta della quantità di aria che lo sciame deve attraversare per raggiungere il telescopio
le variazioni di pressione producono variazioni nel flusso di particelle misurato dal telescopio
Correzioni per pressione
26
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 28
la pressione si può leggere
da weather station (ove disponibile)
da siti di rilevamento nelle vicinanze
Monitor della pressione
27
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 29
in caso di molteplicità medie superiori a 2, avvisare docenti e referenti: sarà necessario agire su tensioni delle camere o sulla temperatura del locale
ottobre
luglio
Correzioni per pressione
28
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 30
correggendo il flusso in funzione della pressione atmosferica si rendono osservabili fenomeni di interesse fisico
Cosmic Ray Flux Decrease
day/night modulation
+
thermal drift
Correzioni per pressione
29
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 31
DQM: file csv per analisi dati
download dei file dati:
csv header  sommario delle informazioni per run
cdv trending  grandezze misurate nel tempo
csv weather  dati di temperatura e pressione
i dati sono raccolti in file csv (comma separated values)
e possono essere elaborati con Excel
30
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 32
DQM: file csv per analisi dati
download dei file dati:
csv header  sommario delle informazioni per run
cdv trending  grandezze misurate nel tempo
csv weather  dati di temperatura e pressione
i dati sono raccolti in file csv (comma separated values)
e possono essere elaborati con Excel
31
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017

## Slide 33
DQM: file root per analisi dati
i dati sono raccolti anche in file root
root è un framework in c++
32
D. De Gruttola - Giornate di studio EEE - Erice
29/05/2017