Sviluppo di un dispositivo di time stamp per la sincronizzazione dei telescopi del Progetto Extreme Energy Events

Relazione su invito o comunicazione. Presentatore: Alessandro Corvaglia

I telescopi del Progetto EEE sono costituiti da 3 rivelatori (MRPC) in grado di tracciare muoni cosmici secondari per lo studio degli Sciami Atmosferici Estesi. Una specifica scheda elettronica è stata realizzata per integrare differenti funzioni in un unico dispositivo. L’elemento peculiare è il GPS embedded che genera il time stamp delle particelle rivelate in ciascun telescopio con una risoluzione di 15 ns, permettendo la sincronizzazione dei rivelatori dell’intero network. Essa inoltre genera il segnale di Trigger del telescopio, in caso di coincidenza tra i rivelatori, e fornisce i conteggi di singola e delle combinazioni di coincidenze tripla e doppia.